# 自动焊接机器人论文总结

##### 问：焊接机器人有哪些优势？

- 答：做了这么多年的工厂，个人感觉焊接机器人相对于传统焊工来说主要有这几点优势：①加工工艺品质稳定，不会因不同焊工而水平参差不齐；②节约成本，不需要人工成本了，而且效率会更快；③实现小批量、多品种的复杂零部件快速焊接；④可完成危险环境下的焊接，更人性化。目前我们厂入了一批大族的焊接机器人，灵活，适应性极强，采用拖拽操作，可自动编程，操作人员无需专业焊接能力及编程知识，很方便。

- 答：焊接机器人的优势挺多的，比起传统的人工焊接更加精准高效，而且焊点也会更加牢固，不容易产生次品，焊接机器人还能长时间稳定的工作，为工厂带来更多的效益，伯朗特这边的焊接机器人不错，质量挺高的。

##### 问：焊接机器人的优点和缺点

- 答：随着科技水平的进步，人们对焊接质量的要求也越来越高。自动化生产要求减少人力，提高产品一致性，提高产品质量，更适合大批量生产，降低生产成本，提高生产效率。而人工焊接时，由于受到技术水平、疲劳程度、责任心、生理极限等客观和主观因素的应影响，难以较长时间保持焊接工作的稳定性和一致性。而且，由于焊接恶劣的工作条件，愿意从事手工焊接的人在减少，熟练的技术工人更有短缺的趋势。可以说，焊接机器人很大程度上满足了焊接自动化的要求，泰瑞沃机器人帮你解答

答：使用焊机器人的优点是

1.能够根据特殊的焊接模式来调整自动化的焊接2.减少人工劳动强度

3.提高焊接品质

4.提高生产效率

5.安全，5S的提高

- 缺点是：对前道工序的加工精度要求高，一般应控制在0.5毫米以内

- 答：焊接机器人是在标准工业机器人基础上，根据焊接的特殊需求进行工艺化配置的机器人焊接系统。根据焊接方法不同，可分为点焊机器人、弧焊机器人、激光焊接机器人等。一般焊接机器人由机器人和焊接设备两大部分组成，机器人主要应设计有三个或三个以上可自由移动的轴，通过编程控制，将焊接工具按要求送到预定空间位置，并按要求轨迹及速度移动焊接工具；焊接设备则由焊接电源（包括控制系统）、送丝机（弧焊）、焊枪（钳）等部分组成；对于智能机器人还应设计传感系统，如激光或摄像传感器及其控制装置。

##### 问：自动机器人焊接有哪些优点？

- 答：主要是节省人工，效率高；焊接效果可控制，质量好

答：相对于全自动焊接生产线来说，人工焊接作业存在诸多不可控因素。首当其冲的便是工件品质，人工或因为情绪，导致焊接精度偏差，品质不稳定等。而全自动焊接生产线运行稳定，其核心优势就在于自动化与智能化的操作模式，能够保证焊接品质的一致性，稳定性。

- 由于人工焊接作业的不可控，还可能造成良品率下降，进而导致原材料浪费，成本相应亦会提升。全自动焊接生产线便可将良品率控制在合理的区间，始终如一，进而保证产能的稳定，成为可量化的标准，指导厂商合理安排生产进度。这都是江苏鑫洋盛自动焊接生产线的优点。

##### 问：焊接机器人及其应用

- 答：应用机器人系统不需要看书。需要的是对产品工艺的熟悉。懂得焊接技术另外还需要强大的组织能力。另外商业谈判技术也不可少。我负责建造了三个焊接机器人工作站，一个喷漆机器人工作站，没看过一本关于机器人的书。

- 答：自动焊接机器人主要应用在自动化生产方面，如汽车、电子、五金等。详情可进入虎雅焊接机器人

##### 问：焊接机器人有什么优缺点的

答：咨询记录 · 回答于2021-04-20

焊接机器人有什么优缺点的

- 使用焊接机器人的优点是1.能够根据特殊的焊接模式来调整自动化的焊接 2.减少人工劳动强度3.提高焊接品质4.提高生产效率5.安全缺点是：对前道工序的加工精度要求高，一般应控制在0.5毫米以内，而机器人难以控制高精度

本文来源: https://www.lw122.cn/article/06de1fcdcdfbf80d5347bd38.html