# 小区供暖相关问题调研报告

##### 问：集中供暖存在的问题

- 答：集中供暖，一般都是按一个采暖季每平方（建筑面积）来收费的，对北方地区来说，天气比较冷，需要供暖时间长，应该集中供暖省钱。指集中集团式供暖的一配渗种形式。从能源利用方面讲，集中供暖一次性投资大，运行费用高，无论是否需要，暖气始终全天供热，因楼层不同而造成温度不均，若遇到供暖偏热，居民只有开窗降温，使宝贵的能源白白浪费。 集中供暖存在管网热损失、管路输送能耗、初期建设成本高等不利因素，且由于建设或运行管理水平原因会造成冷热不均的情况，但从大环境讲，范珑认为与分户式取暖相比，集中供暖是比较经济节能、安全环保的采暖系统形式。由于有专人负责运行管理，集中供暖运行效率高且有自动监测系统，每年定期检查维修，安全性能相对较高；从环保上讲，排烟等造成的环境污染可通过集中处理，相比每户排烟要环保得多。 但是天然气管道和城凯卖者市热网并非覆盖全城，有的地方还需采用分户式采暖。另一方面，集中供暖需建锅炉房，不仅要占用一定的土地面积，还与周围楼栋有安全距离要求，对整盯薯个小区的布局有影响。为经济考虑，部分开发商会选择分户式小锅炉采暖。相比集中供暖，分户式供暖灵活，使用时间由业主自己掌控，且可实现按业主的实际消耗分户计量收费；另外，还可以省去锅炉房和室外管线。此外，分户式采暖费用与入住条件和环境有关，如果整栋楼中只有少数业主入住，或者周围邻居没有供暖时，热量会流向四方，热量消耗较大。另外，普通分户式壁挂炉的使用寿命不长，后期维护和折旧成本较高。

答：首先要分是市政集中供暖还是小区自主集中供暖。

市政集中供暖存在问题滚稿念：供暖如果温度达到合适，那么内部供暖压力就很大，使用地暖则需要注意调节阀门敬昌，以免压力过大引起爆管漏水。

- 小区自主集中供暖存在问题：因燃大困料价格因素导致采暖费用可能过高，其次由物业控制供暖时间及温度，则有可能供暖达不到效果。

##### 问：供暖系统常见问题

答：南方做供暖的季节性不是想像的夏天生意不好而冬天生意好。而且随着交房装修多，一般过年以后3-6月和9-12月好一些，寒暑假因为太冷或太热不利于施工，反正我们这城磨陪携市是这样，大城市可能交房多会好些。所以现在年前工程收尾忙，但公司业务部今年市场不忙了。供暖系统常见问题有：

1,无论多大户型都是25管径一管到底。每层或每个分水器前加泵，实际闭式系统只增加扬程对增加流量没多大作用，还是热效果不理想。

2,混做系统基本也没设计流量的，混水中心调节也没根据厂家指导，有可能地暖或暖气片某一边效果不好。

3,壁挂炉安装位置因为业主美观度要求烟道过长或出墙位置排烟不畅，也许初开年没问题，随着年数增加积灰后吸烟，排烟不畅报故障。

4,系统不装磁性过滤器或保护剂等，这些不仅是冷凝炉的标配，对于普通炉系统也应该装，对系统不易产生杂志是运行顺畅产生故障小的保证。因为内部部件易阻塞产生高温保护很多都是这个原因。轻则清理后有用，重则损坏部件。

5,散热片系统因为业主要求美观度问题减少配置温度不理想。因为散热片系统较地暖系统热梯度更应该配置高一些。特别是有大飘窗和移门不保温的情况。

6,少数夫妻店或小公司无项目管理，装修方在打破管子后不通知地暖公司，等调试发现漏水敲砖代价大。

- 7,铺地板的家庭不用担心地暖的效果问乱春题。虽然地板导热不如地地砖，但还是符合设计温度达到20度左右的。所以不必因为此原因而舍弃或选择散热片。另外担心的环保问题，如果温度高有甲醛释放就算开空调过太阳直射都会有，尽量选择品牌质量好的地板或专用纯实木无胶地板即可。（一般性纯实木因为含水率高，打钉和导热不瞎伏好不可用于地暖）。

答：1.气堵

暖气片呈现前几片热，后几片不热的现象，可能是暖气设备“气堵”形成的。

解决办法：“气堵”是供暖初期常指搜雹见故障，由于供暖系统在进回水的循环过程中容易携带大量气体，而气体往往会发生聚集的情况，此时只要拧开暖气排气阀门进行放气，以促进热水循环，直到有唯帆稳定的水流出来就可以了，暖气自然就会热起来。如果用户不懂可以及时和供热公司取得联系，供热公司将安排工作人员到用户家进行排气处漏游理。

2

过滤器或暖气管道阻塞，暖气年久失修，内壁结垢，水流不畅。

解决办法：请专业修理人员进行冲刷。

3

散热器爆裂漏水。

解决办法：立即用厚毛巾、抹布等物品将其堵上，削减水流量。分户控制体系的用户，应封闭暖气片的进出水阀门或入户管道；串联式体系的用户，应联络物业封闭入楼管道上的阀门。在采纳应急办法后，请第一时间拨打供热公司报修热线，请专业人员进行修理。

4

室内采暖设备漏水。

解决办法：如水流不大，可用毛巾或抹布将管道缠住，留出一段把水引到盆或桶里，然后请供热公司专业人员进行修理。如漏水严重，需封闭入户（分户控制）或立管（串联体系）阀门，向专业人员求助。

5

暖气片的放气针被拧断或碰断，形成漏水。

解决办法：可马上找一根筷子或细木条，削尖一头，插入断口处，先止住漏水，再请供热公司修理人员进行修理。

6

暖气突然不热。

- 解决办法：如果家里的暖气设施频繁出现前一刻还热得烫手，不一会儿就变得温温的甚至没有温度，并且经常听到暖气管道传出嗡嗡声，就可能是邻居在使用循环泵。如遇这种情况，自行协调无果后，用户应及时向供热公司反映情况

- 答：供暖就是用人工方法向室内供给热量，使室内保持一定腔搏的温度，以创造适宜的生活条件或工作条件的技术。供暖系统包括热源，即热媒制备、热循环系统，即管网或热媒输送以及及散热设备，即热媒利用三个主要部分。供暖系统的基本工作原理时候低温热媒在热源中被加热，吸收热量后，谈雀变为高温热媒，经输送管道送往室内，通过散热设备放出热量，使室内的温度升高，散热后温度降低，变成低温热媒，再通过回收管道返回热源，进行循环使用。如此不断循环，从而不断将热量从热源送到室内，以补充含圆早室内的热量损耗，使室内保持一定的温度。室内供暖系统主要是指室内的供回水管道、管路上的排气阀、伸缩器阀件、散热设备及室内地沟等。供暖系统有很多种不同的分类方法，按照热媒的不同可以分为热水供暖系统、蒸汽供暖系统、热风采暖系统，按照热源的不同又分为热电厂供暖、区域锅炉房供暖、集中供暖三大类等。

答：1,无论多大户型轮肆都是25管径一管到底。每层或每个分水器前加泵，实际闭式系统只增加扬程对增加流量没多大作用，还是热效果不理想。

2,混做系统基本也没设计流量的，混水中心调节也没根据厂家指导，有可能地暖或暖气片某一边效果不好。

3,壁挂炉安装位置因为业主美观度要求烟道过长或出墙位置排烟不畅，也许初开年没问题，随着年数增加积灰后吸烟，排烟不畅报故障。

4,系统不装磁性过滤器或保护剂等，这嫌碰些不仅是冷凝炉的标配，对于普通炉系统也应该装，对系统不易产生杂志是运行顺畅产生故障小的保证。因为内部部件易阻塞产生高温保护很多都是这个原因。轻则清理后有用，重则损坏部件。

5,散热片系统因为业主要求美观芹桐谈度问题减少配置温度不理想。因为散热片系统较地暖系统热梯度更应该配置高一些。特别是有大飘窗和移门不保温的情况。

6,少数夫妻店或小公司无项目管理，装修方在打破管子后不通知地暖公司，等调试发现漏水敲砖代价大。

- 7,铺地板的家庭不用担心地暖的效果问题。虽然地板导热不如地地砖，但还是符合设计温度达到20度左右的。所以不必因为此原因而舍弃或选择散热片。另外担心的环保问题，如果温度高有甲醛释放就算开空调过太阳直射都会有，尽量选择品牌质量好的地板或专用纯实木无胶地板即可。

##### 问：冬季很多人都反应供暖问题，那问题到底出在哪？

- 答：问题出在供暖局。因为有的地方偏冷，有的地方偏暖，用统一的供暖程度是满足不了所有人的需求的。

- 答：很多衡仔的原因是因为供暖公司没有很好的烧锅炉供档枝暖；还有是因为一些新房子或者老旧的房子暖气滤网堵塞咐蠢汪，这种情况需要进行清洗，就好了。

- 答：我认为供暖问李枝题主要出在肢卖供暖公司的工人，他们没有尽哪饥敏心尽力的去为我们供暖，所以我们家里面的温度一直升不起来。

- 答：冬季供暖的主要问题，就是冬天室内的温度，达不到规定的18度以上。

本文来源: https://www.lw122.cn/article/42c7782aa72bc6af5e5c36ef.html