# 越野车动力性调研报告

##### 问：分析小型轿车，城市客车，越野车对动力性的不同要求

答：1、轿车是讲究舒适性的，在一个就是速度，所以一般都是汽油机。

2、客车注重动力，力气大拉的才多，都是用柴油。

3、越野车是动力与舒适性兼备，一般要爬坡，所以马力大，但城市越野车烧汽油，户外越野车烧柴油。

汽车的动力性可从以下三个指标来评定：

1、汽车的最高车速汽车的最高车速是指在道路平直、视线良好的路面上，汽车所能达到的最高行驶速度；用km/h表示。

2、汽车的加速能力汽车的加速能力是指汽车在行驶中迅速增加行驶速度的能力。通常用原地起步和超车加速性来评价。

（1）原地起步加速性是指汽车由起步后以最大的加速强度加速，并恰当的选择最有利的换档时机，逐步换至最高档后达到某一预定的距离或车速所需的时间。一般常用0-400m的所需的时间来表示；也可用0-100km/h所需的时间来表示。

（2）超车加速性是指汽车用最高档或次高档由某一预定车速（该档最低稳定车速或30km/h）全力加速某一高速所需时间。

- 3、汽车的爬坡能力汽车的爬坡能力是指汽车满载时在良好的路面上以最低前进档所能爬行的最大坡度。

答：小型轿车是讲究舒适性的，在一个就是速度，所以一般都是汽油机。城市客车注重动力，力气大拉的才多，都是用柴油。越野车是动力与舒适性兼备，一般要爬坡，所以马力大，但城市越野车烧汽油，户外越野车烧柴油。

城市客车

城市客车的踏步板和地板较低，一般有两个以上的车门和足够的空间便于乘客在频繁停站时上下车。

- 城市客车，是城市中重要的交通工具。早在十九世纪，内燃机发明之前，英国和法国就曾用蒸汽汽车作为城市客车。过去，城市客车大都由载货汽车改装而成。现代城市客车，其底盘一般都是根据客车的要求专门设计制造的。

答：如下：

轿车是讲究舒适性的，再一个就是速度，所以一般都是汽油机。客车注重动力，力气大拉的才多，都是用柴油。越野车是动力与舒适性兼备，一般要爬坡，所以马力大，但城市越野车烧汽油，户外越野车烧柴油。

轿车要高转数，低扭矩， 越野车低转数，高扭矩。 客车需要两方面兼顾。

越野车 ORV（Off-Road Vehicle）是一种为越野而特别设计的汽车，主要是指可在崎岖地面使用的越野车辆 。

主要特点是非承载式车身，四轮驱动，较高的底盘、较好抓地性的轮胎、较高的排气管、较大的马力和粗大结实的保险杠。越野车不但可以在野外适应各种路面状况，而且给人一种粗犷豪迈的感觉，在城市里，也有很多的人喜欢开越野车。

- 越野车是军用汽车大家族中的成员，大都具有一定的越野行驶能力。也就是说，这些汽车能在质量很差的路面或者根本没有路的地区和战场上行驶，后来，为了满足作战的需要，又出现了一种越野能力更强的军用汽车，它就是通常所说的军用越野汽车。

- 答：轿车是讲究舒适性的，在一个就是速度，所以一般都是汽油机。客车注重动力，力气大拉的才多，都是用柴油。越野车是动力与舒适性兼备，一般要爬坡，所以马力大，但城市越野车烧汽油，户外越野车烧柴油

##### 问：轿车，客车，越野车对动力性要求有何不同

答：如下：

轿车是讲究舒适性的，再一个就是速度，所以一般都是汽油机。客车注重动力，力气大拉的才多，都是用柴油。越野车是动力与舒适性兼备，一般要爬坡，所以马力大，但城市越野车烧汽油，户外越野车烧柴油。

轿车要高转数，低扭矩， 越野车低转数，高扭矩。 客车需要两方面兼顾。

介绍

驾驶动力更强的车辆，你在超车时会拥有更强的芦禅陪自信心，并可以在最短的时间内完成超车动作，减少危险的发生。

- 当在高速公陪蠢路上巡游时，动力充沛的车辆可以使你更加轻松地达到别人袭举不可能达到的速度，以最短的时间到达目的地，因此人们都希望自己的车拥有更强的动力性能。

- 答：轿车要高转数，低扭矩， 越野车低转数，高扭矩。 客车需要两方面兼顾

##### 问：军用越野车的动力有多大？

答：动力系统对于军用越野车来说是非常重要的部分，直接决定其机动性能。东风猛士、武汉枭龙和北汽的勇士都配备告哪了柴油发动机，具有马力大、结构简单、经济性好的特点，

猛士装配了2款柴油发动机，东风康明斯四缸增压中冷柴油机，最大功率110千瓦/2700转，最大扭矩502牛米/1500转，五档手动变速器，续驶里程900千米。还可以选装美国进口的145千瓦V8电控增压柴油机和四档液动变速器，0~80千米/时加速时间为17秒，最高车速达135千米/时。

枭龙2060升神和装载了奥地利斯太尔六缸柴油发动机，最大功率有135千瓦/3800转，最大扭矩为410牛米/1800~2000转，已经满足欧三排放标准，也可以通过电脑调校将功率提升为160千瓦。

北汽勇士的发动机相对较小，3.2升的排量带涡轮增压系统袜瞎码，使得最大功率为101.5千瓦/3600转，最大扭矩313牛米/2000转，但由于车身较轻，整车的机动性能更好。

枭龙的动力系统也很成熟，但感觉变速器的齿比设计有些偏大，尤其是2档和3档之间，有明显的顿挫感，除此之外，整体表现还是令人满意，最高时速可达115千米/时。

- 勇士的发动机分为民用版和军用版，共有三款，其中一款军用版的3.2升涡轮增压柴油机最为强劲，由于车身重量只有2120kg，轴距也较前两种车型短，增加了机动性能，最高时速为135km/h。

本文来源: https://www.lw122.cn/article/7c3ae8d02e62039e5c1af8e4.html