# 1N4004中文调研报告

##### 问：1N4004是什么二极管

- 答：1A400V整流二极管

答：普通工频整流二极管。

- 二极管，（英语：Diode），电子元件嫌液当中，一种具有两个电极的装置，只允许电流由单一方向流过，许多的使用是应用其慧纯整流的功能。而变容二极管（Varicap Diode）则用来当作电子式的可调电容器。大部分二极管所具备的电流方向性我们通常称之为“整流（Rectifying）”功能。二极管最普遍的功能就是芹碧物只允许电流由单一方向通过（称为顺向偏压），反向时阻断 （称为逆向偏压）。因此，二极管可以想成电子版的逆止阀。

答：普通整流二极管

- 1A 400V

答：1N4004为普通工频。

1N是日本命名法：1代表有一个PN节为二极管。2代表有两个PN节为。 1N4000系列为硅整流二极管。正向电流为1A，反向耐压不同：1N4001二极管反向耐压50V，1N4002反向耐压100V，1N4004反向耐压400V，乎键1N4007反向耐压1000V。

一种将交流电能转变为直流电能的半导体器件。通常它包含一个，有正极和负极两个。二极管最重要的特性就是单方向。在电路中，电流只能从二极管的正极流入，负极流出。

扩展资料：

整流二极管的作用：

1正向性，整流二极管外加正向电压时，正向特性起始部分中的正向电压很小，不能有效的克服PN结内电场的阻挡作用，当整流二极管的正向电流几乎为零，这一段称为死区，不能使二极管导通的正向电压称为死区电压。

2、反向性，整流二极管的作用中的反向性，是当整流二极管外加反向电压不超过一定范围时，通过整流二极管的电流少数载流子漂移运动从而形成的反向电流。由于整流二庆凳极管的作用反向电流很小，整流二极管处于截止状态。

3、反向击穿，反向击穿按机理原理分为齐纳击穿和雪崩击穿两种情况。整流二极管在高掺杂浓度的情况下，电子脱离束缚，产生电子空穴；另一种击穿为雪崩击穿。当整流二极管反向电压增加到较大数值时，外加电场会使电子漂移速度加快，产生新的电子空穴对。

- 参岁差巧考资料：

- 答：1n4004是整流二极管啊

- 答：普通工频整则毁流二极管，硅材料，极限参数前盯袜：400V/1A，最大正向压降约1.1V。可由更常见的1N4007（耐压1000V，慧激其它参数相同）代替，常用于小功率电器的工频整流电路

答：1、普通工频整流二极管。

2、普通工频整流二极管，硅材料，极限参数：400V/1A，最大正向压降约1.1V。可由更常见的1N4007（耐压1000V，其它参数相同）代替，常用于小功率电器的工频整流电路。

3、二极管1N4001是一种整流二极管，操作和存储温度范围为-65~175℃。IN4007可谈数以替换，整流二极管1N4001和IN4007的区别仅仅是反向耐压不一样，其余参数都相同。

扩展资料

1、二极管1N4001是一种整流二极管，操作和存储温度范围为-65~175℃。IN4007可以替换，整流二极管1N4001和IN4007的区别仅仅是反向耐压不一样，其余参数都相同。

2、二极管种类有很多，按照所用的半导体材料，可分为锗二极管（Ge管）和硅二极管（Si管）。

3、根据其不同用途，可分为检波二极管、整流二极管、稳压二极管、开关二极管、隔离二极首槐管、肖特基二极管、发光二极管、硅功率开关二极管、旋转二极管等。

4、按照管芯结构，又可分为点接触型二极管、面接触型二极管及平面型二极管。

5、点接触型二极管是用一根很细的金属丝压在光洁的半导体晶片表面，通以脉冲电流，使触丝一端与晶片牢固地烧结在一起，形成一个“PN结”。由于是点接触，只允许通过贴片二极管较小的电流（不超过几十毫安），适用于高频小电流电路，如收音机的检波等。

6、面接触型二极管的“PN结”面积较大，允许通过较大的电流（几安到几十安），主要用于把交流电变换成直流电的“整流”电路中。

7、平面型二极管者侍友是一种特制的硅二极管，它不仅能通过较大的电流，而且性能稳定可靠，多用于开关、脉冲及高频电路中。

- 参考资料：

答：普通工频整流二极管。

普通工频整流二极管，硅材瞎野蔽料，极限参脊晌数：400V/1A，最大正向压降约1.1V。可由更常见的1N4007（耐压1000V，其它参数相同磨州）代替，常用于小功率电器的工频整流电路。

二极管1N4001是一种整流二极管，操作和存储温度范围为-65~175℃。IN4007可以替换，整流二极管1N4001和IN4007的区别仅仅是反向耐压不一样，其余参数都相同。

扩展资料：

与PN结一样，二极管具有单向导电性。硅二极管典型伏安特性曲线。在二极管加有正向电压，当电压值较小时，电流极小；

当电压超过0.6V时，电流开始按指数规律增大，通常称此为二极管的开启电压；当电压达到约0.7V时，二极管处于完全导通状态，通常称此电压为二极管的导通电压，用符号UD表示。

二极管是最常用的电子元件之一，它最大的特性就是单向导电，也就是电流只可以从二极管的一个方向流过，二极管的作用有整流电路，检波电路，稳压电路，各种调制电路。

主要都是由二极管来构成的，其原理都很简单，正是由于二极管等元件的发明，才有我们现 在丰富多彩的电子信息世界的诞生，既然二极管的作用这么大那么我们应该如何去检测这个元件呢。

其实很简单，只要用万用表打到电阻档，测量一下反向电阻就行，如果很小，就说明这个二极管是坏的，反向电阻如果很大，这就说明这个二极管是好的。

对于这样的基础元件我们应牢牢掌握住他的作用原理以及基本电路，这样才能为以后的电子技术学习打下良好的基础。

参考资料来源：

- 参考资料来源：

##### 问：二极管上1N4004各字母数字的意思

答：1N4007是你所问二极管的型陪蔽号

1N是日本电子芦裂州元件命名法：1代表有一个PN节为二极管。2代表有两个PN节为三极管。 1N4000系列为硅整流二极管

- 正向电流为1A，反向耐压不同。1N4001二极管源衫反向耐压50V，1N4002反向耐压100V，1N4004反向耐压400V，1N4007反向耐压1000V

##### 问：二极管4004这个型号什么意思?

- 答：一般完整编号应写成1N4004，1N是表裂帆示有一个PN结，即二极管，前三个数字无特别销帆意思，只是早年订定沿用至今肆斗雹，但因这系列有七个不同耐压值，第四个数字就是，须从特性表查验：

- 答：耐压400V，1A的普通整流二极管。

本文来源: https://www.lw122.cn/article/bea673aa2d9ba123bc37c342.html