# 珠江流域水环境调研报告

##### 问：珠江流域存在哪些水环境问题

答：一、水资源开发利用程度低，工程性缺水问题突出。目前，珠江水资源开发利用率不到18%，低于全国平均水平。珠江上中游的云南、贵州、广西连片山区工程性缺水矛盾非常突出，农村饮水困难尚未解决，水土资源分配不协调，严重制约经济发展。

二、流域性枢纽工程设施不足，水资源的调控能力低。珠江蓄水工程总库容量及兴利库容分别仅占珠江年均径流量没陪的11%与6.7%，低于全国水平。由于已建水库大多分布在支流，缺乏具有流域性调控能力的枢纽工程。

三、水污染日趋严重，生态环境不断恶化，部分地区水质性缺水问题十分严重。珠江2000年污水排放总量达158.7亿吨，珠江三角洲24.4%的河段水质超过国家规定的Ⅲ类水的标准，使珠江三角洲水质性缺水加剧。

四、沿海地区水资源短缺，严重制约当地经济发展枯基蠢。珠江沿海的深圳、北海、粤西雷州半岛及粤东潮汕地区、海南西部地区等以及香港、澳门，水资源短缺已成为当地经济发展的制约因素。沿海缺水地区如何优化配置和保护水资源、保证水质的问题日趋突出。

- 五、水资源统一管理薄弱，公众参与意识不强。由于现行水资源体制的因素，使水锋虚量与水质的管理人为分割，水利与其他部门对水环境的管理不协调，防治水污染与节水的社会公众意识不强，致使防洪减灾、城市供水、防治水污染和保护生态环境等水问题难以统筹解决，急需强化水资源的统一管理。

##### 问：珠江水系的开发利用情况及水文特性

答：气象水文

珠江流域地处亚热带，北回归线横贯流域的中部，气候温和多雨，多年平均温度在14～22℃之间，多年平均降雨量1200～2200mm，降雨量分布明显呈由东向西逐步减少，降雨年内分配不均，地区分布差异和年际变化大。

珠江年均河川径流总量为3360亿立方米，其中西江2380亿立方米，北江394亿立方米，东江238亿立方米，三角洲348亿立方米。径流年内分配极不均匀，汛期4～9月约占年径流总量的80%，6、7、8三个月则占年径流量的50%以上。珠江水资源丰富，全流域人均水资源量为4700立方米，相当于全国人均的1.7倍，但年际变化大，时空分布不均匀，致使流域洪、涝、旱、咸等自然灾害频繁。

珠江流域洪水特征是峰高、量大、历时长。造成流域洪水的主要天气系统主要是峰面或静止峰、西南槽，其次是热带低压和台风，每年的暴雨洪水多出现在6、7、8月。

珠江流域枯水期一般为10月至下年3月，枯水径流多年平均值为803亿立方米，仅占全流域年径流量的24%左右。西江梧州站枯水期谨迹御出现的最小流量为720立方米/秒，北江角石为130立方米/秒，东江博罗站为31.4立方米/秒。

珠江属少沙河流，多年平均含沙量为0.249千克/立方米，年平均含沙量祥岩8872万吨。据统计分析，每年约有20%的泥沙淤积于珠江三角洲网河区，其余80%的泥沙分由八大口门输出到南海。

- 珠江口门的潮汐属不州腔规则的半日周潮。珠江口为弱潮河口，潮差较小，平均潮差为0.86~1.6米，最大潮差为2.29~3.36米。八大口门涨潮总量多年平均为3762亿立方米，落潮多年平均值为7022亿立方米，净减量为3260亿立方米。

##### 问：关于珠江水质的资料、要很多

答：程度

2002年全流域废污水排放量已达172.33亿吨，河道水体遭到不同程度的污染，Ⅰ类水仅占河流评价长度的0.5%，超Ⅲ（含Ⅲ类水）类水河道也占评价河长的54%.其中，水质污染较严重的是南北盘江、红水河及粤东沿海诸河，珠江三角洲的水污染状况更让人担忧，流域面积仅占珠江流域总面积的5.9%，废污水排放总量却达100.91亿吨，占58.6%。据有关部门近年来的资料统计，每年经八大出海口门进入珠江河口的污染物大大超过珠江河口的自净能力，以致水体无机磷、氨碳含量增加，重金属和有机污染加重，溶解氧持续下降，导致赤潮频繁出现，1998年春肆虐于珠江口的赤潮，其规模之大、受灾之重达历年之最。近些年来，珠江三角洲投入大量资金治理水环境，但距离治理标准仍然有很大距离。如果上游的水污染得不到很好的控制，那么下游珠江三角洲和广州的水质污染也将长期存森罩在。

范围

珠江流域片包括珠江流域、韩江流域、澜沧江以东国际河流（不含澜沧江）、粤桂沿海诸河和海南省，区域总面积65.43万平方公里，涉及的行政区域有云南、贵州、广西、广东、湖南、江西、海南、福建8省（自治区）。香港、澳门两个特别行政区也在珠江流域内。珠江流域是珠江片最大的流域，由西江、北江、东江和珠江三角洲水系组成，经八大口门注入南海，素有“三江汇流、八口出海”之特征，总面积45.37万平方公里，占整个珠江此氏闹片的69.3%。然而，水资源相对丰富的珠江目前却面临着水资源短缺的突出问题。原因是随着流域经济社会的快速发展，大量的生活污水和工业废水未经核启处理就直接排泄入河，致使流域水污染日趋严重，造成水质性严重缺水，生态环境也严重恶化，下游的珠江三角洲尤其是广州的水污染异常严重，所排放的废污水已经占到整个珠江水系的58.6%。

如果满意，请采纳！

- 您的采纳使我继续努力的动力！

答：程度

2002年全流域废污水排放量已达172.33亿吨，河道水体遭到不同程度的污染，Ⅰ类水仅占河流评价长度的0.5%，超Ⅲ（含Ⅲ类水）类水河道也占评价河长的54%.其中，水质污染较严重的是南北盘江、红水河及粤东沿海诸河，珠江三角洲的水污染状况更让人担忧，流域面积仅占珠江流域总面积的5.9%，废污水排放总量却达100.91亿吨，占58.6%。据有关部门近年来的资料统计，每年经八大出海口门进入珠江河口的污染物大大超过珠江河口的自净能力，以致水体无机磷、氨碳含量增加，重金属和有机污染加重，溶解氧持续下降，导致赤潮频繁出现，1998年春肆虐于珠江口的赤潮，其规模之大、受灾之重达历年之最。近些年来，珠谨中穗江三角洲投入大量资金治理水环境，但距离治理标准仍然有很大距离。如果上游的水污染得不到很好的控制，那么下游珠江三角洲和广州的水质污染也将长期存在。

范围

- 珠江流域片包括珠江流域、韩江流域、澜沧江以东国际河流（不含澜沧江）、粤桂沿海诸河和海南省，区域总面积65.43万平方公里，涉及的行政区域有云南、贵州、广西、广东、湖南、江西、海南、福建8省（自治区）。香港、澳门两个特别行祥卜政区也在珠江流域内。珠江流域是珠江片最大的流域，由西江、北江、东江和珠江三角洲水系组成，经八大口门注入南海，素有“三江汇流、八口出海”之特征，总面积45.37万平方公里，占整个珠江片的69.3%。然而，水资源相对丰富的珠江目前却面临着水资源短缺的突出问题。原因是随着流域经济社会培备的快速发展，大量的生活污水和工业废水未经处理就直接排泄入河，致使流域水污染日趋严重，造成水质性严重缺水，生态环境也严重恶化，下游的珠江三角洲尤其是广州的水污染异常严重，所排放的废污水已经占到整个珠江水系的58.6%。

本文来源: https://www.lw122.cn/article/c8232b872fc18723815c21ea.html