# MPLS VPN的架构及其安全实现

### 一、MPLS VPN的体系结构及其安全性的实施（论文文献综述）

张伟[1]（2018）在《DMVPN融合MPLS VPN的安全方案研究与实现》文中研究指明IPSec VPN和MPLS VPN是世界各大Internet服务提供商和云厂商竞相发展的VPN业务。IPSec VPN以其具备的安全特性成为了广泛应用的VPN技术之一;MPLS也因其具备的扩展性强、保障服务质量和流量工程等超越传统IP的技术优势,满足了互联网带宽业务的多方面需求。本文的主要研究内容如下。对比分析IPSec隧道和GRE隧道的优势和不足,针对IPSec VPN和GRE各自存在的问题,设计了GRE over IPSec VPN方案;并针对GRE over IPSec VPN存在的可扩展性的问题提出了DMVPN的解决方案。DMVPN是一种基于mGRE的IPSec VPN技术,通过实验仿真,对方案的安全性和可实施性进行测试和分析,分析表明DMVPN在可扩展性和安全性方面有很好的实现,但存在着流量工程和Qos（Quality of Service）方面的不足。为了解决DMVPN流量工程和Qos方面的问题,MPLS能够很好的弥补这方面的缺陷;然而在实际应用过程中,虽然MPLS VPN已经通过地址空间和路由信息的分离来保障了数据的安全性,但是对于数据在传输过程中却未采取任何的加密手段,因此存在被窃取或篡改的风险。针对上述DMVPN和MPLS VPN各自所存在的缺陷,本文提出将DMVPN和MPLS融合的方案。这不仅解决了MPLS VPN中数据传输时容易出现的窃取或篡改的问题,而且还解决了DMVPN的流量工程和Qos方面的问题。通过实验仿真,对方案的安全性和可实施性进行了测试和分析,结果表明DMVPN具备的数据加密、身份认证和完整性校验的安全特性与MPLS VPN的扩展性强、流量工程和Qos能够实现完美的融合。

董旭源,常鹏,王宝亮,张文彬[2]（2017）在《校园网MPLS VPN系统的设计研究》文中认为校园网的建设是国家信息化建设的重要组成部分,各大院校相继将建设智慧校园作为一项重大任务。主要研究将MPLS VPN技术运用到校园网当中,不仅要实现数据的高速转发,还要兼顾其安全性和稳定性。主要介绍MPLS VPN的原理及关键技术。结合高校校园网建设的现状提出一组MPLS VPN实现校园网的组网模式,分析使用MPLS VPN实现校园网的部署情况,并且实验仿真校园网的组网环境。以两种典型的校园应用业务为例,分析网络的性能,验证了MPLS VPN技术的主要优势。

王天微[3]（2016）在《基于Radius安全认证的VPN网络设计与实现》文中研究指明随着计算机技术和网络技术的不断发展,计算机网络界发展了两种主流技术,分别是ATM技术和IP网络技术。MPLS技术有效结合了ATM技术和IP网络技术两者的优势,因而具有非常广阔的应用前景。虚拟专用网技术（VPN）是将物理分布在不同地点的网络通过公用骨干网,尤其是Internet连接而成的逻辑上的虚拟子网。为了保障信息的安全,VPN技术采用了鉴别、访问控制、保密性、完整性等措施,以防止信息被泄漏、篡改和复制。本文提出了采用MPLS技术组建VPN网络的方案,并在省中心搭建Radius安全认证服务器,通过Radius安全认证系统对用户的各种信息认证,确保了整个系统的安全与稳定。本文首先介绍了论文的研究背景以及研究意义,并介绍了Radius协议的基本原理,对Radius协议结构进行了详细介绍。阐述了MPLS技术的发展现状以及基本原理,对MPLS的体系结构进行了详细分析。基于MPLS技术的优点,本文提出了具备Radius安全认证的VPN网络建设具体措施以及步骤,对当前省网络建设现状进行了简要分析,提出了基于MPLS技术的VPN建设方案,并定义了MPLS VPN中的VRF、RD、 Route-Target规则、VLAN划分以及设备端口连接规则。在Linux环境下建立了Radius服务器,在路由协议上选择使用OSPF协议,有效减小了路由表,提高了路由器的运算速度。并以某OA系统为例,对VPN网络建设中的网络割接原则及步骤进行了说明。

吴琼[4]（2016）在《基于校园承载网的MPLS VPN的设计与实现》文中指出校园网的建设是国家信息化建设的重要组成部分,是科教兴国的重要手段。随着当前互联网的不断发展和深入,各大院校相继将建设智慧校园作为一项重大任务,这也是各高校软实力竞争的重要方面。如何建设一个性能强大,满足校园各项需求的低成本校园组网方案成为亟待解决的问题。本文研究基于MPLS VPN技术实现校园网具有极大的优势,与校园网的需求相契合。将MPLS移植进校园网,由于校园网与Internet骨干网及企业网相比没有那么复杂,要有的放矢开启MPLS的功能,做到针对校园网所有业务流量的高速转发,尤其对一些关键业务流量如校园一卡通、校内办公、教务在线、图书馆等,在保证数据的高速转发的同时还要兼顾其安全性和稳定性。本文首先详细描述了MPLS技术的原理和工作过程,体现了MPLS作为下一代核心网络的巨大优势,打下了理论基础。通过配置实验说明了MPLS VPN中重要的路由协议BGP的工作过程以及MPLS VPN的QoS实现机制。结合天津大学校园网建设的现状提出了一种MPLS VPN实现校园网的组网模式,分析使用MPLS VPN实现校园网的部署情况,并通过实验仿真校园网的组网环境,并以两种典型的校园应用业务为例,分析网络的性能,验证了MPLS VPN技术的主要优势。

陈晓忱[5]（2015）在《某电力分公司网络改造方案设计与实现》文中进行了进一步梳理本课题来自某电力公司分公司局域网核心改造和城域网建设项目。随着网络上承载的业务应用系统的增多和新技术的推出,必须要对网络结构进行重新的规划,如何设计网络已经成为电力公司关注的重点问题。对于传统的城域网来说,其主要业务有三大块：提供用户接入、业务传送和内容服务。但是随着社会的进步,人们的需求有了很大的提高,且ISP也变多,这使得传统意义的城域网提供的基本业务无法满足市场需求。所以,在网络设计过程中,必须要根据用户的需求来进行调整,确保将现有先进技术和标准结合在一起,采用模块化和可扩充的多层次网络体系结构来解决局域网设计方面的挑战。本方案将对网络中的核心层、汇聚层、数据中心和接入层进行改造。采用核心路由交换机1台、汇聚交换机1台、NE05路由器扩容、直属单位接入交换机9台,站端接入交换机33台、网络管理系统1套,来实现对网络性能的总体要求。针对网络管理软件的设计,从开发环境、运行环境、体系结构设计、数据采集设计、故障管理设计、数据处理六个方面进行逐一分析原理,在了解原理的基础上,利用所设计的网络系统实现对网络的集中监视、管理多厂家设备及集群管理等功能。设计一套用户安全认证方案,为合法用户提供各项网络服务。同时在逐步完善本方案中的网络管理软件的设计工作。本选题为满足各种应用系统业务的同时,又体现出网络系统的先进性。通过该项目的实施证明,改造后的网络系统将具有较高的稳定性,完全能够满足各类新增业务的需求。

黄向农,赵琼,吴焕忠,罗必然[6]（2014）在《三层MPLS VPN搭建多业务校园网》文中研究表明基于三层MPLS VPN构建多业务校园网,实现相同VPN用户可以互相通信,不同VPN用户相互隔离,利用网管VPN站点监控所有专网业务和校园网普通业务,具有较高的可扩展性,在实现资源整合与网络虚拟化方面是一次有益的尝试。中山大学校园网经过十多年建设,已经承载了许多业务,加强了学校教学、科研和管理等工作,满足用户对网络应用的需求。随着学校不断开展新应用,今后还会有更多业务需要校园网支撑。如图1所示,校园网被划分为核心层、校区骨干层、区域汇聚层、楼栋汇聚层和接入层,通过租用线路将四个校区互联起来,并使用统

叶卫[7]（2014）在《信息网络隔离在杭州供电公司的设计与实现》文中提出随着电力企业的快速发展,网络信息技术的不断更新,如何保障电力企业信息网络安全稳定运行,确保信息安全,已经成为影响电力企业安全生产的重大问题之一。网络系统作为信息安全防护体系的基础,网络隔离的实现势在必行!本文介绍了信息安全的现状,对杭州电力信息安全防护体系进行了调研,并进行了信息安全风险分析。提出了企业信息网络安全的总体要求,明确了信息内、外网的定位和总体设计原则。通过对国内外多种网络隔离技术的研究分析,从提高网络可靠性、增强信息网络安全性以及投资经济性的角度出发,对现有几种比较流行的网络隔离技术进行了研究比较,归纳了各自的优缺点,给出了一个物理隔离与MPLS VPN技术隔离相结合的设计思路。结合企业信息网的现状,开展企业信息网内外网网络隔离方案的设计。确定了广域网骨干链路采用MPLS VPN技术为主,城域网采用物理隔离为主的网络隔离设计方案,并在杭州电力信息网改造升级工作中予以实现。设计方案安全可靠、科学合理,综合考虑了企业信息网络资源,充分利用了SDH传输链路、通信光纤链路、ADSL等通信通道资源,具有较高的经济价值,适用于生产实际。隔离后的网络系统为企业提供了坚强可靠的网络环境,经受住了迎峰度夏和“两会”安保的考验,说明本文的工作成果在实践中得以体现。

姚江涛[8]（2014）在《基于MPLS VPN组播算法及协议的网络性能管理系统开发》文中研究表明MPLS已经在广泛应用于运营商的网络当中,在最近的这些年,一些巨型公司以及联邦市场也开始慢慢使用MPLS技术。MPLS是一个现代保障网络快速转发,稳定,服务质量和流量工程很好的解决方案。运营在使用MPLS解决方案后,逐渐意识到他们获得了更稳定的网络以及更多的地址。MPLS为了带宽管理提供了完美的解决方案,也满足了基于IP骨干网的下一代服务需求。论文介绍了MPLS的工作原理,ISIS OSPF搭设mpls网络的过程;以及通过GNS3设计出一个多个运营商的网络环境。通过dynampis模拟路由器若干,先建立起全网的IP网络的互通。再在核心网络运行MPLS,在核心网络运行起MPLS后,对于各个站点客户可以运行MPLS VPN在MPLS VPN基础上,形成MPLS VPN的多种应用（CSC,internet access,2层VPN以及MPVN）。论文通过GNS3和dynamips模拟整个网络情况。论文通过搭设一个网络的拓扑图,首先解决XX学院的3个站点通过MPLS VPN互通的需求,其次通过MPLS VPN实现了基于MPLS VPN的组播应用。随着信息时代的发展,IP网络日益体现出它自身的不足,MPLS网络在运营商和大型企业内,必定是发展所趋。

濮治波[9]（2013）在《VPN技术研究及其在锦州电信的应用》文中研究表明近年来,随着我国网络经济水平的不断提高、信息技术的不断发展和互联网业务的日益扩张，企业和用户对网络的灵活性、安全性、经济性和可扩展性提出了更高的要求。为更好的服务于用户，满足用户对数据、语音、图像等多业务的高质量服务的需求，电信运营商在原有网络设施的基础上，采用VPN技术，结合多协议标签交换MPLS（Multiprotocol Label Switching）技术实现了MPLS VPN，为用户提供了可靠性高、扩展能力强、安全性高并适合于多业务的网络服务。MPLS VPN技术的应用，有效的降低了企业对网络建设的投入，缩减了用户的通信开支，同时降低了网络的运维和管理的成本。本文首先介绍课题的研究背景，VPN技术的国内外研究现状，然后分别从VPN的安全技术、主要特点等方面对VPN技术进行了介绍，并对其安全性进行了分析，同时论述了相关的解决方案。分别从接入方式、隧道协议、业务类型、应用平台等方面对VPN进行了分类。随后重点研究了MPLS技术的原理、层次结构,对MPLS VPN体系结构、工作原理进行了解析。最后，从实际的应用出发，研究和分析了辽宁电信在城域网改造过程中MPLS VPN方案设计和应用中所涉及的路由设计、网络设计、设备选择及配置要求等环节的内容。结合辽宁电信MPLS VPN的设计，依据锦州电信城域网现状，给出了锦州电信城域网MPLS VPN的总体设计和实际部署方案。为锦州电信新业务的发展奠定了基础，同时为辽宁其他地市的VPN网络构造提供了有价值的参考。

韩沁哲[10]（2013）在《基于MPLS VPN技术的省级电子政务内网的设计与实施》文中指出随着电子政务信息化需求的不断提升,原政务网平台拓扑关系复杂、多种业务类型服务质量不能保证、子带宽不能灵活划分、扩展性不强等缺陷越来越明显。而MPLS VPN技术成为解决电子政务平台一系列问题的重要技术手段。本论文详细介绍了在省级电子政务内网升级改造过程中使用MPLS VPN、MPLS流量工程和相关路由协议等关键技术进行针对性设计实施的细节。首先,采用传输骨干网三层网络拓扑结构——核心节点、汇聚节点、接入节点的构成形式,实现不同VPN域的灵活接入,各层级物理站点和逻辑拓扑明晰,便于独立管理维护。运用MPLS VPN技术,通过VPN部署,RT、RD标记的引入,NSSA区域划分等设计方法,实际解决IP地址重叠、VPN安全隔离、快速扩展性、节约维护成本等问题。在此基础上进一步设计了层级式VPN、分层PE和MPLS分层标签的模式,通过Layer标记在不同LSP中的插入、替换、移除,提高路由查表效率,加快数据表转发。其次,采用DSCP标记不同优先级,针对不同路径故障类别采用保护切换、重路由、建立备份LSP等方式,以保证不同业务系统对带宽、路径恢复时间的需求。通过安全阈值激发备份LSP的操作,当带宽流量达到最大流量的60%时,即建立备份LSP,当带宽流量达到最大流量80%时,实现1:1流量均分,当备份LSP与原路径流量和小于60%时,进行流量合并,同时拆除备份LSP。最后,论文从网络性能测试、安全性能分析等方面对设计实施成功的电子政务内网平台进行了检验分析。

### 二、MPLS VPN的体系结构及其安全性的实施（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、MPLS VPN的体系结构及其安全性的实施（论文提纲范文）

#### （1）DMVPN融合MPLS VPN的安全方案研究与实现（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第一章 绪论

1.1 研究背景

1.2 国内外研究现状

1.3 发展趋势

1.4 主要工作内容

1.5 论文组织结构

第二章 IPSec结合GRE及其应用

2.1 VPN简介

2.2 IPSec技术原理

2.2.1 IPSec的封装与解封装

2.2.2 IPSec安全框架

2.2.3 IPSec工作模式

2.2.4 IKE的交换过程

2.3 GRE简介

2.4 GRE结合IPSec

2.5 GREoverIPSecVPN应用及实验仿真

2.5.1 应用需求

2.5.2 实验仿真方案

2.5.3 IP地址配置

2.5.4 路由器配置

2.5.5 测试

2.6 本章小结

第三章 DMVPN及其应用

3.1 DMVPN技术原理

3.1.1 DMVPN简介

3.1.2 mGRE隧道

3.1.3 下一跳解析协议

3.1.4 DMVPN对动态路由协议的支持

3.2 DMVPN应用及实验仿真

3.2.1 应用需求

3.2.2 实验仿真方案

3.2.3 IP地址配置

3.2.4 路由器配置

3.2.5 测试

3.3 本章小结

第四章 MPLSVPN及其应用

4.1 MPLS基本概念

4.1.1 路由器的分类

4.1.2 标签

4.1.3 LDP会话建立过程

4.1.4 MPLSVPN工作过程

4.2 MPLSVPN安全分析

4.2.1 MPLSVPN安全威胁

4.2.2 MPLSVPN安全改进

4.3 MPLSVPN应用及实验仿真

4.3.1 应用需求

4.3.2 实验仿真方案

4.3.3 IP地址配置

4.3.4 路由器配置

4.3.5 测试

4.4 本章小结

第五章 DMVPN融合MPLSVPN的安全方案及其应用

5.1 DMVPN与MPLSVPN比较

5.2 DMVPN深度融合MPLSVPN相关技术及原理

5.2.1 路由反射器

5.2.2 虚拟路由器及VRF表

5.2.3 RD、RT值

5.2.4 DMVPN深度融合MPLSVPN原理

5.3 DMVPN融合MPLSVPN的安全方案应用及实验仿真

5.3.1 应用需求

5.3.2 实验仿真方案

5.3.3 IP地址配置

5.3.4 路由器配置

5.3.5 测试

5.4 本章小结

第六章 总结与展望

6.1 工作总结

6.2 课题展望

参考文献

攻读硕士学位期间的研究成果及获奖情况

致谢

#### （2）校园网MPLS VPN系统的设计研究（论文提纲范文）

0 引言

1 MPLS VPN原理及关键技术

1.1 MPLS技术背景

1.2 VPN技术

1.3 MPLS VPN的原理

1.4 BGP路由协议

2 基于MPLS VPN技术的校园网模型仿真

2.1 校园网模型建立

2.2 仿真

2.2.1 实验相关参数说明

2.2.2 实验操作

3 实验结果分析

4 结语

#### （3）基于Radius安全认证的VPN网络设计与实现（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 引言

1.1 研究背景

1.2 国内外研究现状

1.3 研究目标与研究内容

1.4 论文结构

第2章 相关技术

2.1 Radius协议基本原理

2.1.1 AAA协议

2.1.2 Radius协议的发展史

2.1.3 Radius协议工作原理

2.2 Radius协议结构

2.2.1 Radius消息交互流程

2.2.2 Radius报文结构

2.2.3 Radius数据包类型

2.3 MPLS技术

2.3.1 MPLS技术的基本原理

2.3.2 MPLS体系结构

2.4 MPLS VPN的优点

2.5 小节

第3章 系统设计

3.1 网络现状与建设需求

3.2 建设原则和目标

3.3 MPLS VPN层次模型

3.4 MPLS VPN网络架构设计

3.5 独立式MPLS VPN规则设计

3.6 小节

第4章 系统的实现

4.1 QOS配置

4.2 建立Radius服务器

4.3 路由协议的选择

4.4 MP-iBGP设计

4.5 小节

第5章 系统部署与测试

5.1 整个江苏省测试网络的拓扑图

5.2 系统部署与测试

5.2.1 网络割接

5.2.2 割接的原则

5.2.3 网络割接的实现

5.3 网络测试

5.4 网管系统-设备检测

5.5 网管系统-总体网络

5.6 小节

第6章 总结与展望

参考文献

致谢

#### （4）基于校园承载网的MPLS VPN的设计与实现（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第一章 绪论

1.1 研究背景

1.1.1 当前国内外研究现状

1.2 研究目标

1.3 本文组织结构

第二章 MPLS VPN原理及关键技术

2.1 MPLS技术背景

2.2 MPLS的基本概念

2.2.1 MPLS数据结构

2.2.2 MPLS分组转发原理

2.2.3 MPLS标签分发协议

2.2.4 标签分配与管理

2.2.5 标签的保留方式

2.3 VPN技术

2.3.1 VPN的分类

2.3.2 VPN的隧道技术

2.3.3 加解密认证技术

2.3.4 密钥管理技术

2.3.5 身份认证技术

2.4 MPLS VPN技术

2.4.1 MPLS VPN的原理

2.4.2 MPLS VPN的工作过程

2.4.3 MPLS VPN的优点

2.5 本章小结

第三章 BGP路由协议

3.1 BGP协议对MPLS VPN的意义

3.2 BGP协议基本原理

3.3 BGP路由通告的实验仿真

3.4 路由决策

3.5 BGP同步

3.6 BGP路由反射器

3.7 BGP联盟

3.8 本章小结

第四章 MPLS VPN中QoS实现

4.1 QoS技术

4.1.1 主要的QoS流量管理技术

4.1.2 QoS的实现机制

4.2 MPLS与DiffServ模型结合实现QoS

4.3 本章小结

第五章 基于校园网的仿真与分析

5.1 校园网的建设

5.2 实验相关参数说明

5.3 实验操作

5.4 实验结果分析

5.5 本章小结

第六章 总结与展望

6.1 本文工作总结

6.2 MPLS VPN技术展望

参考文献

发表论文和参加科研情况说明

致谢

#### （5）某电力分公司网络改造方案设计与实现（论文提纲范文）

摘要

Abstract

1 绪论

1.1 课题的背景和意义

1.2 国内外研究现状

1.2.1 局域网

1.2.2 高速网络技术

1.2.3 网络未来发展趋势

1.3 本文的主要工作

2 相关技术

2.1 MPLS VPN技术

2.1.1 MPLS简介

2.1.2 VPN简介

2.1.3 MPLS VPN技术

2.1.4 MPLS VPN的QoS

2.1.5 部署MPLS VPN优势

2.2 VTP技术

2.2.1 VTP概述

2.2.2 VTP的工作原理

2.2.3 VLAN技术

2.3 IRF技术

2.3.1 IRF简介

2.3.2 IRF技术的优势

2.3.3 IRF技术的应用

2.4 安全技术

2.4.1 系统安全

2.4.2 网络运行安全

2.4.3 内部网络安全

3 需求分析

3.1 某电力分公司网络系统现状

3.2 建设目标

3.3 需求分析

4 系统设计

4.1 网络建设原则

4.2 网络总体结构设计

4.3 功能设计

4.3.1 核心层

4.3.2 数据中心

4.3.3 汇聚层

4.3.4 接入层

4.4 硬件设计

4.5 软件设计

4.5.1 开发环境

4.5.2 运行环境

4.5.3 体系结构设计

4.5.4 流量数据采集设计

4.5.5 故障管理设计

4.5.6 网络管理数据处理

4.5.7 IP地址规划

4.5.8 VLAN规划

5 系统实现

5.1 功能实现

5.1.1 核心层

5.1.2 汇聚层

5.1.3 接入层

5.2 硬件实现

5.3 软件实现

5.3.1 网管系统实现

5.3.2 IP地址分配

5.3.3 VLAN划分

5.4 接入层用户安全认证

6 系统测试

6.1 硬件测试

6.1.1 交换机性能测试

6.1.2 布线系统测试

6.1.3 网络系统测试

6.2 软件测试

结论

参考文献

致谢

#### （6）三层MPLS VPN搭建多业务校园网（论文提纲范文）

MPLS VPN概述

MPLS VPN规划设计

拓扑规划

地址规划

路由规划

MPLS VPN相关的规划

多业务网络的部署

#### （7）信息网络隔离在杭州供电公司的设计与实现（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 选题背景和研究意义

1.2 国内外研究现状

1.2.1 国内网络隔离技术发展情况

1.2.2 国外网络隔离技术发展情况

1.2.3 智能电网发展情况

1.3 杭州电力信息网现状分析

1.3.1 杭州电力信息网现状

1.3.2 杭州电力信息网存在的问题

1.3.3 信息网内、外网定位及总体设计原则

1.4 本文主要工作内容

第2章 信息网络隔离技术

2.1 信息安全概况

2.1.1 信息安全风险分析

2.1.2 信息安全防护措施

2.2 信息网络隔离技术概况

2.3 多协议标签交换

2.4 路由协议与策略

2.5 本章小结

第3章 广域网网络隔离的设计与实现

3.1 杭州电力信息广域网现状分析

3.1.1 拓扑结构分析

3.1.2 设备性能分析

3.1.3 通道性能分析

3.2 广域网网络隔离设计

3.2.1 MPLS VPN安全性分析

3.2.2 路由协议设计

3.2.3 广域网网络隔离的实现

3.3 本章小结

第4章 城域网网络隔离的设计与实现

4.1 杭州电力信息城域网现状分析

4.2 城域网网络隔离的设计

4.2.1 城区单位组网方案

4.2.2 局大楼组网方案

4.2.3 多经单位组网方案

4.2.4 城域网网络隔离的实现

4.3 本章小结

第5章 结论与展望

5.1 结论

5.2 展望

参考文献

攻读硕士学位期间发表的论文及参加的科研工作

致谢

作者简介

#### （8）基于MPLS VPN组播算法及协议的网络性能管理系统开发（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第一章 引言

1.1 论文背景意义

1.2 论文内容

1.3 论文的内容，及重点，难点

1.4 国内外研究现状

1.5 论文的组织和结构

第二章 技术原理

2.1 IGP知识简介

2.1.1 OSPF介绍

2.1.2 IS-IS介绍

2.2 BGP介绍

2.3 MPLS以及MPLS VPN介绍

2.4 组播知识介绍

2.4.1 组播

2.4.2 组播VPN

2.5 本章小结

第三章 功能需求分析

3.1 概述

3.2 当前网络状况简介

3.2.1 网络结构的介绍

3.2.2 业务系统的运行模式

3.2.3 网络运行的模式分析

3.2.4 对弊端的分析

3.3 网络改善需求方面的分析

3.4 MPLSVPN技术在校园网中的应用

3.4.1 业务系统各自的网络规范

3.4.2 数据共享下对VPN做一计划

3.5 对MPLS VPN在校园网中安全性能的研究

3.6 对移动办公用户接入的介绍

3.7 本章小结

第四章 功能设计

4.1 MPLS VPN网络管理模式的分析

4.2 对业务系统QOS的保障

4.2.1 QOS设计简介

4.2.2 校园网QOS实现方案

4.3 本章小结

第五章 功能实现

5.1 网络拓扑图概述

5.2 IP地址规划

5.3 VPN服务器配置

5.4 运营商核心IP网络搭设

5.4.1 IGP

5.4.2 BGP

5.5 运营商内部MPLS网络搭设

5.6 运营商为不同需求客户搭设不同的MPLS VPN

5.7 组播

5.8 VPN配置代码部分

5.8.1 配置基本的连通性

5.8.2 配置VPN

5.9 本章小结

第六章 功能测试

6.1 系统测试的最终目标

6.2 运用的测试方式

6.3 系统测试的主要方式

6.4 测试用例

6.5 本章小结

第七章 结论与体会

致谢

参考文献

#### （9）VPN技术研究及其在锦州电信的应用（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 研究背景

1.2 国内外 VPN 研究现状

1.3 本文的主要工作

1.4 论文结构安排

第2章 VPN 技术原理

2.1 VPN 简介

2.2 VPN 的类型

2.3 VPN 安全技术

2.4 VPN 的主要特点

2.5 VPN 的安全性分析及解决方案

第3章 MPLS VPN 技术

3.1 MPLS 技术的提出

3.2 MPLS 工作机制

3.2.1 MPLS 基础

3.2.2 MPLS 结构

3.2.3 MPLS 路由信息的层次结构

3.2.4 标记交换路径（LSP）的建立

3.2.5 数据报在 MPLS 网络中的转发过程

3.3 MPLS 技术特点及优势

3.4 基于 MPLS 的 VPN

3.4.1 MPLS VPN

3.4.2 MPLS VPN 体系结构

3.4.3 MPLS VPN 工作原理

3.4.4 MPLS VPN 的优点

3.4.5 MPLS VPN 安全性

第4章 MPLS VPN 技术在锦州电信的应用

4.1 辽宁电信城域网目标拓扑结构

4.2 MPLS VPN 技术在辽宁电信的设计与应用

4.2.1 MPLS VPN 的路由设计

4.2.2 各本地网间 MPLS VPN 互通

4.2.3 VPN 命名规范及 RT、RD 值设计

4.2.4 MPLS 配置需求

4.3 MPLS VPN 在锦州电信的部署实施方案

4.3.1 锦州城域网现状

4.3.2 城域网 MPLS VPN 部署目标

4.3.3 MPLS/BGP VPN 部署实施方案

4.4 不同厂家设备 MPLS/BGP VPN 配置模板

4.4.1 SE800/SE1200 宽带接入服务器（L3VPN）

4.4.2 SE800/SE1200 宽带接入服务器（L2VPN）

4.4.3 MA5200G 宽带接入服务器（L3VPN）

4.4.4 MA5200G 宽带接入服务器（L2VPN）

4.4.5 NE40E/NE80E/ME60 业务路由器/BAS

4.5 MPLS VPN 在应用中的分析与总结

第5章 结论与展望

5.1 本文工作总结

5.2 进一步的工作

参考文献

作者简介

致谢

#### （10）基于MPLS VPN技术的省级电子政务内网的设计与实施（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 研究背景

1.2 国内外发展现状

1.3 研究的主要内容

1.4 论文的组织结构

第2章 关键技术理论依据

2.1 MPLS VPN优势

2.2 SDH\MSTP优势

2.3 OSPF协议优势

2.4 小结

第3章 电子政务内网设计与实施

3.1 总体方案设计思路

3.1.1 设计前广域网网络

3.1.2 设计前城域网网络

3.1.3 设计实施需求分析

3.1.4 设计思路概述

3.2 VPN部署

3.2.1 城域网(横向)部署

3.2.2 广域网(纵向)部署

3.3 MPLS规划

3.3.1 内网平台MPLS设计

3.3.2 VRF配置

3.3.3 路由器VPN配置步骤

3.4 IP地址规划

3.5 路由协议配置

3.5.1 OSPF路由策略

3.5.2 EBGP路由策略

3.5.3 静态路由策略

3.6 内外网隔离

3.7 基于IPSec的加密机安全控制

3.8 Qos端对端流量控制

3.8.1 隧道优先级区分服务

3.8.2 流量保护与路径恢复

3.9 某市级路由器配置实施细节

3.9.1 VPN配置步骤

3.9.2 MPLS TE配置

3.10 小结

第4章 测试分析评估

4.1 网络性能测试

4.1.1 省级至市级连通性测试

4.1.2 省级连通性测试

4.1.3 省中心链路冗余测试

4.1.4 视频数据流收发测试

4.1.5 性能指标测试

4.2 安全性能分析

4.2.1 路由冲突的解决

4.2.2 CE隔离安全性测试

4.3 先进性分析

4.4 小结

结论

参考文献

致谢

### 四、MPLS VPN的体系结构及其安全性的实施（论文参考文献）

- [1]DMVPN融合MPLS VPN的安全方案研究与实现[D]. 张伟. 山东理工大学, 2018(01)

- [2]校园网MPLS VPN系统的设计研究[J]. 董旭源,常鹏,王宝亮,张文彬. 计算机应用与软件, 2017(10)

- [3]基于Radius安全认证的VPN网络设计与实现[D]. 王天微. 华东理工大学, 2016(08)

- [4]基于校园承载网的MPLS VPN的设计与实现[D]. 吴琼. 天津大学, 2016(12)

- [5]某电力分公司网络改造方案设计与实现[D]. 陈晓忱. 大连理工大学, 2015(03)

- [6]三层MPLS VPN搭建多业务校园网[J]. 黄向农,赵琼,吴焕忠,罗必然. 中国教育网络, 2014(09)

- [7]信息网络隔离在杭州供电公司的设计与实现[D]. 叶卫. 华北电力大学, 2014(01)

- [8]基于MPLS VPN组播算法及协议的网络性能管理系统开发[D]. 姚江涛. 电子科技大学, 2014(03)

- [9]VPN技术研究及其在锦州电信的应用[D]. 濮治波. 吉林大学, 2013(04)

- [10]基于MPLS VPN技术的省级电子政务内网的设计与实施[D]. 韩沁哲. 湖南大学, 2013(01)

本文来源: https://www.lw122.cn/article/ee28f458abe59f74be017dec.html